## Slide 1: IP ADDRESS
IP ADDRESS
IP address adalah sumber daya yang terbatas
Perlu dihemat dengan alokasi yang jelas dan terencana
IPV4
32 bit, 4 blok (1 blok = 8 bit), tiap blok dipisahkan dengan “.” (dot)
Ilustrasi : xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
X adalah 0 atau 1 (biner)
Contoh IP
  Biner : 11000000.10101000.10.1
  Decimal : 192.168.2.1

## Slide 3: IP : alamat host
NETMASK DAN BROADCAST
192.168.2.1
Netmask :
pembatas network
255.255.255.0
Broadcast : alamat network
192.168.2.255

## Slide 4
Karakteristik | Kelas A | Kelas B | Kelas C
Bit pertama | 0 | 10 | 110
Panjang NetID | 8 bit | 16 bit | 24 bit
Panjang HostID | 24 bit | 16 bit | 8 bit
Byte pertama | 0 – 127 | 128 – 191 | 192 – 223
Jumlah network | 126 kelas A (0 dan 127 dicadangkan) | 16.384 kelas B | 2.097.152 kelas C
Jumlah host IP | 16.777.214 IP address pada tiap kelas A | 65.532 IP address pada tiap kelas B | 254 IP address pada tiap kelas C

## Slide 5
Karakteristik | Kelas D | Kelas E
4 Bit pertama | 1110 | 1111
Bit multicast | 28 bit | -
Byte Inisial | 224 – 247 | 248 – 255
Bit cadangan | - | 28 bit
Jumlah | 268.435.455 kelas D | 268.435.455 kelas E
Deskripsi | Digunakan untuk multicast | dicadangkan utk keperluan eksperimental

## Slide 6: 192.168.10.3 = Kelas C Netmask = 255.255.255.0
CONTOH
128.10.9.2 = Kelas B Netmask = 255.255.0.0
10.10.2.32 = Kelas A Netmask = 255.0.0.0
IP Private
192.x.x.x
10.x.x.x
172.x.x.x
IP Public
Selain diatas

## Slide 7: IP : 192 . 168 . 10 . 1
NETMASK
DAN
BROADCAST
Dalam biner : 11000000.10101000.00001010.00000001
Netmask : 255.255.255.0
Broadcast : 192.168.10.255
Biasa juga ditulis 192.168.10.0/24
“24” berasal dari jumlah bit netmask :
□ 11111111.11111111.11111111.00000000

## Slide 8: GATEWAY
Gateway adalah remote host address interface yang digunakan sebagai penerus paket network lainnya

## Slide 9: 192.168.10.102
Konversi ke Bentuk Biner! Tentukan Netmask!

## Slide 10: 11000000.10101000.00001010.01100110/11

## Slide 11: SUBNETTING...

## Slide 12: TERIMA KASIH

## Slide 13: PRAKTIK PENGKABELAN

## Slide 14: PENGENALAN DASAR CISCO PACKET TRACER

## Slide 15
Tujuan
Memperkenalkan software Packet Tracer berdasarkan fungsinya
Menggunakan software Packet Tracer untuk simulasi jaringan sederhana

## Slide 16: Packet tracer adalah sebuah simulator protocol jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System.
Paket Tracer dapat mensimulasikan berbagai macam protocol yang digunakan pada jaringan baik secara realtime maupun dengan mode simulasi

## Slide 17: MEMBUAT JARINGAN SEDERHANA
1. Pilih device yang digunakan yaitu 2 buah PC dari select device box pada bagian end devices ke logical workspace seperti terlihat pada gambar disamping:

## Slide 18
2. HUBUNGKAN 2 PC TADI DENGAN KABEL YANG SESUAI (KABEL CROSS) PADA MASING-MASING PORT ETHERNET.

## Slide 19: JENIS-JENIS KABEL PENGHUBUNG DITENTUKAN BERDASARKAN ATURAN SEBAGAI BERIKUT :
Untuk mengkoneksikan peralatan yang berbeda, gunakan kabel Straight-through :
Router – Switch
Router – Hub
PC – Switch
PC – Hub
Untuk mengkoneksikan peralatan yang sama, gunakan kabel Cross-Over :
Router - Router
Router – PC
Switch - Switch
Switch – Hub
Untuk mengkonfigurasi Router melalui PC gunakan kabel Roll-Over

## Slide 20: 3. KONFIGURASI MASING-MASING DEVICE
Konfigurasi merupakan bagian penting dalam susunan jaringan
Proses konfigurasi meliputi pemberian IP Address dan subnet mask pada
interface-interface device (pada router, PC maupun server), pemberian tabel routing (pada router)
Setelah proses konfigurasi, maka tanda bulatan merah pada kabel yang terhubung dengan device akan menjadi hijau.

## Slide 21
2 MODE KONFIGURASI YANG DAPAT DILAKUKAN : MODE GUI (CONFIG MODE) DAN MODE CLI (COMMAND LINE INTERFACE).
Konfigurasi dengan mode GUI
  Klik device yang akan dikonfigurasi.
  Pilih menu Config.
  Klik interface yang diinginkan.
  Isi IP Address dan subnet mask-nya.
Lakukan hal yang sama untuk interface-interface dan device yang lain.
Setting IP Address PC0 : 192.168.1.10 SM
: 255.255.255.0; PC1 : 192.168.1.25
255.255.255.0.

## Slide 22: 4. CEK KONEKSI DENGAN PING
Ping dapat dilakukan melalui virtual command line tiap PC atau mengirimkan paket ICMP yang dapat kita klik langsung dari objek PC0 ke PC1.

## Slide 23
5. SELAIN MODE REALTIME KITA JUGA DAPAT MEMILIH MODE
SIMULATION.
Dimana pada saat kita melakukan perintah, kita dapat mengetahui prorokol yang digunakan dan apa yang sebenarnya terjadi pada setiap layer.
Contoh :

## Slide 24: BUAT JARINGAN KOMPUTER PERPUSTAKAAN SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN KELAS IP (A DAN KELAS B)

## Slide 25: ANY QUESTION?

## Slide 26: SUBNETTING
Subnetting adalah sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Subnetting prosesnya meliputi 4 hal : jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast yang valid.
Soal :
Subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah NETWORK ADDRESS
192.168.1.0/26 ?

## Slide 27: SUBNETTING
Subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah NETWORK ADDRESS
192.168.1.0/26
Jumlah Subnet = 2x, dimana x adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask (2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A). Jadi Jumlah Subnet adalah 22 = 4 subnet
Jumlah Host per Subnet = 2y – 2, dimana y adalah adalah kebalikan dari x yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26 – 2 = 62 host

## Slide 28: SUBNETTING
Subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah NETWORK ADDRESS
192.168.1.0/26
Blok Subnet = 256 – 192 (nilai oktet terakhir subnet mask) = 64. Subnet berikutnya adalah 64 + 64 = 128, dan 128+64=192. Jadi subnet
lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192.

## Slide 29: SUBNETTING
Subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah NETWORK ADDRESS
192.168.1.0/26
alamat host dan broadcast yang valid yaitu :
Subnet | 192.168.1.0 | 192.168.1.64 | 192.168.1.128 | 192.168.1.192
Host Pertama | 192.168.1.1 | 192.168.1.65 | 192.168.1.129 | 192.168.1.193
Host Terakhir | 192.168.1.62 | 192.168.1.126 | 192.168.1.190 | 192.168.1.254
Broadcast | 192.168.1.63 | 192.168.1.127 | 192.168.1.191 | 192.168.1.255